## Slide 1: Древесина, металл
Изучение графического изображения

## Slide 2: Тема урока Графические изображения деталей из металлов. Чтение чертежей

## Slide 3: Изготовление изделия из металла или пластмассы, так же как и изделия из древесины начинают с чего?
С изучения его графического изображения – чертежа, эскиза или технического рисунка

## Slide 4: Деталь из тонколистового металла и проволоки, так же как и деталь из древесины, изображают в виде технического рисунка, эскиза или чертежа. Что указывают на этих изображениях?
Материал, из которого изготавливается деталь и все необходимые размеры

## Slide 6: Радиус закругления контура детали равен 8мм
Что на чертеже означает запись
R 8

## Slide 7: Толщина детали составляет 0.8мм
Что означает запись
S 0.8

## Slide 8: Штрихпунктирными линиями, пересекающимися под прямым углом
Как показывают центры отверстий на чертежах?

## Slide 9: Если деталь изготовлена из проволоки диаметром более 2 мм, то её изображают двумя параллельными сплошными линиями

## Slide 10: Корпус хозяйственного совка технический рисунок(рис.98а)

## Slide 11: Чертёж развёртки совка(рис 98б)

## Slide 12: Контуры развёртки вычерчивают сплошной основной линией

## Slide 13: Выполнять чертеж развертки начинают с основания изделия, а затем изображают стороны , примыкающие к основанию, с обозначением линий сгиба

## Slide 14: Что необходимо соблюдать при выполнении любой работы?
Правила безопасности
Карандаш и циркуль подавать держа острой частью к себе,
класть на верстак остриём от себя,
не класть карандаш и циркуль в карман халата

## Slide 15: Прочитайте чертёж

## Slide 16: Домашнее задание выполни технический рисунок